## Slide 1: Оптимизация аэродинамического профиля
Над проектом работали:
Медведев Кирилл Юрченко Никита Макаров Михаил
Кожевникова Виктория Санин Даниил

## Slide 2: Аэродинамический профиль
2
R – аэродинамическая сила
CD – сила сопротивления
CL – подъемная сила
V – скорость движения
α – угол атаки
Необходимо найти оптимальную форму профиля, для которой аэродинамическое качество K=CL/CD будет максимальным

## Slide 3: Цель и задачи проекта
3
Задачи:
Изучить программное обеспечением XFOIL
Ознакомиться со способами параметризации профиля и представить аэродинамическое качество К как функцию от параметров р1, р2,…
Применяя алгоритмы оптимизации к функции 1/K (K=f(р1,р2,…)), определить форму профиля, для которой аэродинамическое качество будет наилучшим
Цель:
Исследование методов оптимизации, итерационно находящих оптимальные значения параметров функции, которая определяет аэродинамическое качество профиля, рассчитываемое с использованием программы XFOIL.

## Slide 4: XFOIL и работа с ним
4
XFOIL – программа для проектирования и анализа дозвуковых изолированных авиационных профилей.
XFOIL позволяет рассчитывать основные аэродинамические характеристики профиля при заданных значениях числа Рейнольдса, для фиксированного угла атаки или диапазона углов атаки.

## Slide 5
5
Тестирование возможностей XFOIL

## Slide 6
6
Кривые Безье
Кривые Безье – параметрические функции.
Кривая Безье n-ой степени:
P(t) = Σi=0n Bi,n(t)Pi, 0 ≤ t ≤ 1
Bi,n(t) = ti (1-t)n-1
Пример - кривая второй степени:
P(t) = (1-t)2P0 + 2t(1-t)P1 + t2P2
x(t) = (1-t)2x0 + 2t(1-t)x1 + t2x2
y(t) = (1-t)2y0 + 2t(1-t)y1 + t2y2

## Slide 7
7
Параметризации профиля кривыми Безье
Кривая Безье 7-ой степени
Количество свободных параметров: 17

## Slide 8
8
Ограничения XFOIL
Не все профили, полученные с помощью кривых Безье, удавалось проанализировать в XFOIL
Программа прерывала свою работу, было необходимо вручную обходить некоторые профили
Решение: установка таймера на 2 секунды - за это время XFOIL может рассчитать характеристики пригодного профиля

## Slide 9
9
Проведение тестов
Для анализа изучаемых алгоритмов были проведены тесты, использующие следующие заданные значения:
Re = 106
M = 0
α = 0
3 фиксированных координаты по оси х
2 фиксированных координаты по оси у
12 параметров по оси у и 5 параметров по оси х

## Slide 10
10
Методы оптимизации
Библиотека SciPy – Nelder-Mead
Метод Нелдера-Мида — метод безусловной оптимизации, не использующий производной функции, а поэтому легко применимый к негладким и/или зашумлённым функциям.
Суть метода заключается в последовательном перемещении и деформировании симплекса вокруг точки экстремума.

## Slide 11
11
Методы оптимизации
Nelder-Mead: локальный минимум
Минимизируемая функция
2 переменных
История сходимости метода
для функции
История сходимости метода
для профиля

## Slide 12
12
Методы оптимизации
Метод статистического градиента
Из исходного состояния делаем m независимых проб в m случайных направлениях и вычисляем значения минимизируемой функции в соответствующих точках.
Для каждой пробы запоминаем приращение функции и формируем векторную сумму
В пределе при m направление совпадает с направлением градиента функции. При конечном m вектор представляет собой статистическую оценку направления градиента.
В направлении делаем рабочий шаг.

## Slide 13
13
Методы оптимизации
Метод статистического градиента – глобальная модификация
Минимизируемая функция 2 переменных
История сходимости метода

## Slide 14
14
Методы оптимизации
Генетический алгоритм
Всего имеется три набора генов, в которые помещены координаты x, yu, yl. Их размерности равны 6.

## Slide 15
15
Методы оптимизации
Генетический алгоритм: скрещивание и мутации
Ген каждого родителя задаёт точку в многомерном пространстве. С помощью двух точек строится многомерный параллелепипед, вершины которого являются потомками.
25% популяции подвергается мутации
Мутация представляет собой вектор, компоненты которого заданы как нормальное распределение с нулевым матожиданием и некоторым стандартным отклонением.
Для имеем например
= [-0.00531, 0.01028, 0.00647]

## Slide 16
16
Методы оптимизации
Генетический алгоритм: отбор и результаты
После генерации популяции происходит расчёт аэродинамического качества и отбор двух лучших потомков.
Процесс повторяется 5 раз, затем происходит изменение параметров мутации - изменение стандартного отклонения, блокировка мутации некоторых компонентов генов.
В одном поколении расчёт качества происходит 320 раз

## Slide 17
17
Методы оптимизации
Генетический алгоритм: зависимость аэродинамического качества от угла атаки

## Slide 18
18
Результаты проекта
В процессе работы над проектом:
Освоено программное обеспечение XFOIL и протестирована его работа путем сравнения результатов, полученных из программы, с экспериментальными данными из авиационных атласов;
Разобран способ параметризации профиля с помощью кривых Безье;
Изучены библиотеки с готовыми методами оптимизации, выявлены их положительные и отрицательные стороны;
Реализованы некоторые методы оптимизации собственными силами.
Итог:
Исследованы готовые методы оптимизации для функций, самостоятельно реализованы отдельные методы поиска глобального минимума, проанализировано применение методов к поставленной задаче, а также выявлены векторы дальнейшей работы над проектом.

## Slide 19
19
Деятельность участников в проекте
В. Кожевникова – руководство и организационные вопросы, параметризация профиля
М. Макаров – изучение XFOIL, сравнение методов оптимизации
Д. Санин – изучение методов оптимизации, оформление проекта
К. Медведев – разработка генетического алгоритма, параметризация профиля
Н. Юрченко – разработка глобального метода статистических градиентов, работа с XFOIL
Б. Старжинский – проведение тестов

## Slide 20
Благодарим за внимание

## Slide 21
21
Список литературы
1. Справочник Авиационных Профилей
2. Williamson, G.A., McGranahan, B.D, Broughton, B.A., Deters, R.W., Brandt, J.B., and Selig, M.S., Summary of Low-Speed Airfoil Data, Vol 5, 2012, 363 pages. Airfoils: AG12, AG16, AG24, AG35-r, AG40d-02r with flap, AG455ct-02r with flap, CAL1215j, CAL2263m, CAL4014l, E387, flat plate airfoil with various leading-edge treatments, MA409, NACA 43012A, S1223 with Gurney flap, S8064, and S9000 with flap.